## Slide 1: Hvordan få et energipositivt bygg
(våre to veier til mål)
Egil Johnsen

## Slide 2: Hvorfor
Pioner i markedet – forut for kommende energikrav
Bærekraftig
Verdiøkning bygningsmasse
Lønnsom investering

## Slide 3: Mandal
Areal:
Energiforbruk før tiltak: 42 000 kWt
Funksjon: Kontor/lager?
Tiltak:
Installert solcelleanlegg, 83kWp
(ingen større enøk tiltak)

## Slide 4: Payback Mandal
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | -766002.2 | -661004.4 | -556006.6 | -451008.8 | -346011 | -241013.2 | -136015.4 | -31017.6 | 73980.2 | 178978 | 283975.8 | 388973.6 | 493971.4 | 598969.2 | 703967 | 808964.8 | 913962.6 | 1018960.4 | 1123958.2 | 1228956
Investering: kr 871 000 , Besparelse: 55 262 kWh , Payback(1,9kr/kWh): 8,3 år , Besparelse over 20 år: kr 1 228 956
(faktisk betalt strømutgift 2023)

## Slide 5: Konklusjon Mandal:
Redusert energiforbruk med 6% (Ingen større enøk prosjekt)
Installert solceller med årlig produksjon over 55 000 kWt.
Paybacktid: 8,3 år
Økt markedsverdi bygg
Besparelse energi: 140% =Energipositivt bygg.
Innkjøpt elektrisitet før investering
Etter investering
-140%
0 kWt
40 000 kWt
-15 000 kWt

## Slide 6: Rige
Tiltak:
Installert varmepumpe (luft-vann)
Installert LED lys
Installert solcelleanlegg, 139kWp
Nytt SD anlegg
Behovsstyring varme og ventilasjon
Aktiv drift og oppfølging via Energivakta
Areal:
Energiforbruk før tiltak: 157 tusen kWt
Byggtype. Kontor/lager/

## Slide 7: Payback Rige
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | -1795662.26 | -1412594.52 | -1029526.78 | -646459.04 | -263391.3 | 119676.44 | 502744.18 | 885811.92 | 1268879.66 | 1651947.4 | 2035015.14 | 2418082.88 | 2801150.62 | 3184218.36 | 3567286.1 | 3950353.84 | 4333421.58 | 4716489.32 | 5099557.06 | 5482624.8
Investering: kr 2 178 730 , Besparelse: 200 000 kWh , ROI (1,9kr/kWh): 5,7 år , Besparelse over 20 år: kr 5 500 000

## Slide 8: Konklusjon Rige:
Redusert energiforbruk med 62% med Enøk tiltak. (inkludert redusert innkjøpt fjernvarme med 90%).
Redusert makseffekt med 7%
Installert solceller med årlig produksjon over 100 000 kWt.
Payback: 5,7 år
Økt markedsverdi bygg
God komfort/inneklima
Besparelse energi: 129%=Energipositivt bygg.
Enøk tiltak (62%)
Solcelle (67%)
0 kWt
Innkjøpt energi før investering
156 900 kWt
Etter investering
-44 735kWt
-129%
(Ikke medregnet elbil-lading)

## Slide 9
Vises også i bærekraftsrapporten…